## Slide 2
2 – Modelo & Protocolo de Rede
Redes com IoT

## Slide 3: Protocolo
No geral a vida é regida por protocolos ou boas maneiras, protocolo é um regulamento ou uma série de instruções estabelecidas por tradição ou por conversão.
O protocolo de rede temos interação entre componentes de software e hardware dos computadores. Na internet todas as atividades de comunicação são governadas por protocolos de comunicação.

## Slide 4: Protocolo
Exemplo é o protocolo de transporte fim-a-fim que garante a integridade dos dados transmitidos através de mecanismos de reconhecimento e retransmissão; protocolos de roteamento determinam o caminho de um pacote de dados da fonte até o destino; protocolos de hardware em um adaptador de rede controlam o fluxo de bits sobre os fios que interligam dois computadores;

## Slide 5: Protocolo
Os protocolos definem o formato e a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades da rede bem como as ações que são tomadas quando da transmissão ou recepção de mensagens.

## Slide 6: Protocolo
As redes podem variar em tamanho e complexidade.
Não é suficiente ter uma conexão, os dispositivos devem concordar em “como” se comunicar. (PROTOLOCO).
Há três elementos para qualquer comunicação:
  Haverá uma fonte (remetente).
  Haverá um destino (receptor).
  Haverá um canal (mídia) que prevê o caminho das comunicações para ocorrer.

## Slide 7: Protocolo de Comunicação

## Slide 8: Protocolo de Comunicação
Os protocolos devem ser considerados para os seguintes requisitos:
  Um emissor e um receptor identificados
  Língua e gramática comum
  Velocidade e ritmo de transmissão
  Requisitos de confirmação ou recepção

## Slide 9: Protocolo de Comunicação
Protocolos de computador comuns devem estar de acordo e incluir os seguintes requisitos:
  Codificação de mensagens
  Formatação e encapsulamento de mensagens
  Tamanho da Mensagem
  Tempo da mensagem
  Opções de envio de mensagem

## Slide 10: Protocolo de Comunicação
A codificação é o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão.
A decodificação reverte esse processo para interpretar como informações.

## Slide 11: Protocolo de Comunicação
A codificação entre hosts deve estar em um formato adequado para o meio físico. As mensagens enviadas pela rede são convertidas em bits. Os bits são codificados em um padrão de luz, som ou impulsos elétricos. O host de destino deve decodificar os sinais para interpretar a mensagem.

## Slide 12: Protocolos “resolvem”:

## Slide 13: Protocolo de Rede
Protocolos de rede definem um conjunto comum de regras.
Pode ser implementado em dispositivos em:
  Software
  Hardware
  Ambos
Protocolos têm os seus próprios:
  Função
  Formato
  Regras

## Slide 14: Protocolos (interações)
As redes exigem o uso de vários protocolos.
Cada protocolo tem sua própria função e formato.

## Slide 15: Conjunto de Protocolos TCP/IP
O TCP/IP é: Um conjunto de protocolos padrão aberto que está disponível gratuitamente para o público e pode ser usado por qualquer fornecedor. Um conjunto de protocolos baseado em padrões que é endossado pelo setor de redes e aprovado por uma organização de padrões para garantir a interoperabilidade

## Slide 16: Conjunto de Protocolos TCP/IP

## Slide 17: Conjunto de Protocolos
O modelo OSI dividi o modelo TCP/IP em mais camadas, os dois modelos visam explicar o comportamento de um pacote(informação) do host de origem até o host de destino.

## Slide 18: Conjunto de Protocolos
Dois modelos em camadas descrevem as operações de rede:
Modelo de referência OSI (Open System Interconnection)
Modelo de referência TCP/IP.
A principal função dos modelos é padronizar o processo de troca de pacotes na rede. Imagina se todo dispositivo de rede utilizar um padrão e esse padrão ser fechado (proprietário), teoricamente teria que comprar todos os meus dispositivos da mesma marca e a primeiro momento não conseguiria trocar informação com dispositivos de outros fabricantes.

## Slide 19: TCP/IP – definição de suas camadas

## Slide 20: OSI definição de suas camadas

## Slide 21: Quando enviada uma msg...
Notes: Quando enviada uma mensagem, o pacote recebe um cabeçalho que tem informações da Origem e destino, tamanho, tempo de vida , etc ...

## Slide 22
Notes: Esse processo inicia no host de origem no momento que uma aplicação vai enviar alguma mensagem (pacote) na rede de computadores. Vai passando camada por camada e registrando cada protocolo usado até chegar na camada de Rede aonde é encapsulada e anexada o cabeçalho com as informações de origem e destino. No host de destino o processo se inicia inversamente a origem.

## Slide 25
www.sp.senai.br